太陽能充電站系統

太陽能充電站技術資料

太陽能模組板

最大功率：64W

開路電壓：19.74V

短路電流：4.4A

最大功率下之電壓：16V

最大功率下之電流：4A

尺寸：L682*W667*D32 (mm)

DC/DC

輸入電壓：17V

輸入電流：3.7A

輸出電壓：15V(公差+1.5V-1V)max5A

額定功率：72W(max)

電源供應器

輸入電壓：110V

輸出功率：12A/5A(可調)

手機充電輸出模組

*USB 2.0標準規格

輸出電壓：5.0V~5.5V

輸出電流：500~550mA

*12V10AH鋰鐵電池

標稱容量：10Ah

標稱電壓：12.8V

充電限制電壓：14.6V

標準充電電流：3.0A

充電截止電流：0.20A

充電時間：4~6h

正常工作電流：5A

持續最大工作電流：≦10A

峰值放電電流：15A

太陽能充電站設備尺寸圖

太陽能充電站設備指示燈動作說明

# Text boxes

手機充電

輸出模組

2.0 USBx10 Port

單體充電保護電壓：3.9±0.5V

單體放電保護電壓：2.0V

電池組放電截止電壓：8～10.5V

短路保護恢復：斷開負載

迴圈壽命：1000次≧初始容量70%

自放電：3%(月)

尺寸：L178*W148*H54 (mm)

重量：1.7KG

工作溫度範圍：充電0~45℃；放電-10~+60℃

## SHAHON

商泓企業有限公司

手機充電輸出設備尺寸

商泓企業有限公司

新北市永和區永和路一段142號3F

TEL: 02-8921-1186

FAX: 02-8921-1185

* 概 述

本系統在天氣晴朗下，太陽能儲能至鋰鐵電池供電手機充電輸出模組；並保持隨時緊急防災手機充電作為。陰天儲能不足，可直接利用外部AC供電。

* 應 用

因鑑於近年來全球天然災害不斷，在災害過後，一般市電往往遭到破壞，短時間內無法正常供電，此時若有太陽能儲能系統，均可應一時之需。

* 功 能

主要利用太陽能獨立供電，AC當備源，以滿足手機充電需求，未來也可供IPad和平板電腦充電的需求。

* 效 能

太陽能模組板正常使用可達20年，鋰鐵電池充放電可達1000次，以平均一天一次計，一年365次，約3年，到期之後效能會略減，但仍可使用。

* 安 裝

(A)太陽能板裝設於太陽能照射處。

(B)控制箱設計於室內或室外。

(C)太陽能板及控制箱距離越靠近效能越好。

二極體

12V

5A

PS

DC/DC

AC 110V

太陽能模組板

12V 64W

SOLAR

太陽能充電站系統架構圖

1.白燈閃爍：光照充足，電池已充飽，充電迴路關閉

2.白燈恆亮：光照充足，電池未充飽，持續充電中

3.白燈不亮：光照不足，充電迴路關閉

1.綠燈閃爍：高電量停止充電

2.綠燈恆亮：充電中

1.紅燈閃爍：低電壓保護啟動，停止負載輸出

2.紅燈恆亮：電池低電壓，需充電