高科技防水隔熱工程

簡介

一、前言

地球所存有之珍貴能源，因人類的文明進步而漸漸地枯竭，未來能源將會是人類生活上的一大負擔，所以必須就現有之設備作節省能源的裝置，本公司引進美國中空陶瓷隔熱塗料之技術及原料在台灣研發製造高功能之隔熱塗料，即是用來對抗太陽之幅射熱能以節省室內空調之消耗電力，提供舒適的生活空間。

二、	隔熱原理說明：

  - 利用中空陶瓷的反射及低導熱係數，將太陽輻射熱反射回大氣層（反射率80%以上）。

  - 中空陶瓷內的小中空體將進入塗層之熱能儲存，再由陶瓷之釋放遠紅外線作用將熱能重輻射回大氣層（吸收後重輻射率90%以上 ）。

  - 實際能穿透塗層之輻射熱能為2~3%。

  - 中空陶瓷隔熱塗料之斷熱功能使防水層可不受到紫外線之破壞，而保持防水功能。

  - 中空陶瓷隔熱塗料俱有良好之耐候性，通過ASTM-G154-500小時檢測，其耐候性約當五年以上。

  - 中空陶瓷隔熱塗料俱有超強之附著力，對任何材質都能有效附著，不會因氣候之因素而脫落。

  - 隔熱功能：外氣溫度35℃時，表面溫度可降低13℃以上（有噴塗面和無噴塗面之比較）。

三、節能概算

- 概算基準：

  - 頂層之建物為20M（W）× 50M（L）× 3.5M（H）。

  - 用途為辦公室，室溫要求26°C。

  - 僅考量幅射熱源。

- 所需空調設備：

  - 建物面積20M × 50M = 1000M2。

  - 室內最高溫為39°C。

  - 每12.5M2須用1RT之空調設備約需1000 ÷ 12.5≒80RT之空調設備。

  - 室內溫度如果因施作斷熱工程而降低為32°C。

  - 每18M2須用1RT之空調設備約需1000 ÷ 18≒55RT之空調設備。

  - 可節省空調設備80 – 55 = 25RT。

- 節省電費

  - 25RT之耗電量 25 × 1.2KW = 30KW。

  - 基本電費：

    - 夏月：5月1日至9月30日。（每月為213元/KW）

    - 非夏月：10月1日至隔年4月30日。

（每月為153元/KW）

  - 流動電費：

    - 夏月：每KW小時（度）為2.1元。

    - 非夏月：每KW小時（度）為1.8元。

  - 節省耗電30KW之電費使用空調時間為4月1日至10月30日，每日使用10小時：

基本電費：213元×30KW×5月=31,950元

153元×30KW×7月=32,130元

流動電費：30KW×10小時×30日=9000度/月

夏月5個月：9000度×2.1元×5月=94,500元

非夏月2個月：9000度×1.8元×2月=32,400元

總計：31,950+32,130+94,500+32,400元=190,980

- 隔熱工程費用

噴塗面積：20 x 50 +（20 + 50）x 2 x 3.5 = 1490M2

噴塗工料費：450元/ M2

工程費：1490 M2 x 450元/ M2 = 670,500元

- 回收：670500元 ÷ 190980元 = 3.51年

電價調漲三成後，3.51×0.7=2.5年可回收投資費用。

四、本產品對建物之優點

1.可節省能源。

2.可延長建物壽命，因不受紫外線及酸雨之傷害。

3.防水防鹽霧。

4.節省建物之維修費用。

5.遭外力破壞之維修很容易。

6.施工容易不破壞原建物，不會製造二次公害。

7.無毒性物質。

8.內部結構不破壞之下可直接重複施作。

9.可直接噴塗任何設備上而不脫落。

10.不因小震動而龜裂。

五、	施工項目：

- 現場清潔。

- 低窪坑洞沙漿補平。

- 滲透性防水底漆一道（滲透厚度：水性1.5mm，油性4.5mm）。

- 中空陶瓷隔熱塗料噴塗二道（厚度 25MiLLs）。

六、	施工人員及工期（1000M2）：

- 現場清潔 ………………………………………… 3人 × 1天。

- 低窪坑洞沙漿補平 ……………………………… 3人 × 1天。

- 滲透性防水底漆塗佈 …………………………… 3人 × 1天。

- 中空陶瓷隔熱塗料噴塗、無氣噴塗設備 ……… 3人 × 1天。

工期共計4天（晴天）

七、	報價：本報價僅含清洗、小面積修補及底漆、面漆施工工料費。不含垃圾清運、原有設施剷除及修補。

1000 M2以下	:水性底漆500元/	M2，油性底漆600元/ M2。

1000 M2以上：水性底漆450元/	M2，油性底漆550元/ M2。

上述報價皆未含稅。

八、工程保固

      - 本工程自施工完成後，非外力破壞之下保固五年。

      - 5年內斷熱功能衰減率不超過50%。

      - 每年需清理一次。

九、各種施工方式優劣比較：

| 施工方式 比較項目 | 滲透性防水底漆加中空陶瓷隔熱塗料 | PU加隔熱磚 | 鐵皮屋頂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防水功能 | 良好 | 良好 | 颱風或大風雨 則無防水功能 |
| 隔熱功能 | 反射率加重輻射率 斷熱功能可達90% | 斷熱功能10~15% | 斷熱功能20% |
| 節省電力 | 25~30% | 5% | 8% |
| 防震功能 | 良好 | 前二年尚可 三二年後不良 | 尚可 |
| 二次公害 | 無 | 有 | 有 |
| 保用年限 | 五年以上 | 2年 | 10年 |
| 施工費用 | 450元/M2 | 1000元/M2 | 1500元/M2 |
| 施工期限 | 5天 | 15天 | 25天 |

十、	注意事項：

- 每年夏季來臨前，用清水清洗污垢，可保功能之完整性。

- 排水孔勿堵塞積水。

- 表面勿重力撞擊。

- 表面不可直接接觸火焰或高溫200℃以上。

- 進入現場，注意反射傷害眼睛，最好戴墨鏡。

十一、總結：

本公司引進此產品已三年，經噴塗於鐵皮、水泥、磁磚、樹脂、PU、玻璃、木材等，皆未有變質或脫落之現象且功能皆未消失，是大家公認最好的防熱防水塗料，希望能與大家共享之。

十二、附件：

附件一：測試報告

附件二：施工規範

附件一

附件二

RC建築物

防水隔熱塗料標準施工規範

# Text boxes

表面需徹底清洗乾淨並補平

（屋頂需做洩水坡度以利排水）

防水底漆一道

‧需通過CNS-3763（2001）

之檢測標準

隔熱面漆（水性）二道

‧膜厚25Mills

‧耐候測試

1. 測試方法ASTM-G154

2. 檢測時數500小時

3. 外觀無異狀及粉狀

4. 灰色標依ISO-105-A02研判在4~5之間

‧抗拉強度測試

1. 測試方法ASTM-D882

2. 需達到600 pis 以上

‧太陽能反射率（可見光400~800nm）需達 85%以上

‧紅外線重輻射率（4~16μm）需達90%以上